## Slide 1: Napelemes rendszerek veszélyei a beavatkozó tűzoltókra

## Slide 2
Áramütés veszélye
Minden napelemes rendszerben túllépik az 50 V AC és 120 V DC maximális feszültséget.
A napelemmodulok egyenáramú kábelein napközben folyamatosan elektromos egyenfeszültség van.
Terhelés alatt már alacsony egyenfeszültségeknél ívek keletkeznek.
A lelógó elektromos kábelek mindig veszélyt jelentenek.
Védőintézkedések
A szakaszolókapcsoló és tűzoltó kapcsoló kikapcsolása AC és DC oldalon.
Az inverterek kondenzátorainak kisütése után várjunk legalább 5 percet.
Ne lépjünk a napelemmodulokra.
Ne károsítsuk vagy semmisítsük meg a napelemmodulokat.
A feszültség alatt álló berendezések kezelésére vonatkozó szabályokat tartsuk be. (figyelmeztetés, kikapcsolás, lekapcsolás, jelentés).
A feszültség alatt álló kábeleken és alkatrészeken végzett oltási során tartsuk be az alkalmazott sugártípusra előírt védőtávolságokat. (Szórt, kötött)

## Slide 3
Mérgező gázok veszélye
A kábelszigetelés, a műanyagok és a PV-modulok alkatrészeinek égése során keletkező mérgező anyagok.
A veszély mértéke az épülettüzekéhez hasonló.
Gázok a szellőzőrendszereken keresztül terjedhetnek.
Védőintézkedések
Légzőkészülékek használata.
A szellőzőrendszerek kikapcsolása.
Személyek mentése / az érintett területek kiürítése.

## Slide 5
Leeső alkatrészek veszélye
Nincs információ a rendszer illetve rögzítésének tűzzel kapcsolatos viselkedésről és tűzállóságáról.
Leeső elemek, például épülettűz esetén.
A napelemmodulok laminált üvege felmelegedés és/vagy oltóvíz hatására szétrepedhet és szilánkok repkedhetnek.
A tetőterhelés korlátozott a PV-modulok súlya és a rögzítési konstrukciók miatt.
A napkollektor egyes részei (PV-modulok és rögzítőszerkezet) beeshetnek az épületbe, ha az alatta lévő tetőszerkezet leég.
Védőintézkedések
A lehetséges maximális tetőterhelést vegyük figyelembe.
Vegyük figyelembe a törmelék árnyékot (a lehullás területét).
Zárjuk le a veszélyes területet.

## Slide 6
A tűzterjedés veszélyei
Kéményhatás a tető- és homlokzati berendezéseknél.
A nagymértékben zárt modulfelületek akadályozhatják a munkát,
ha fel kell menni a tetőre,
ha szükségessé válik a tetőhéj felnyitása, megbontása.
Tűzterjedés veszélye, ha a tűzszakaszokat elválasztó tűzterjedésgátló szerkezeteket megbontották, éghető modulrészekkel áthidalták.
A sérült rendszerekben az elektromos ívek miatt fennálló tűzveszély.
Védőintézkedések
Az építési előírások betartása, valamint a menekülési és mentési útvonalak szabadon tartása.
Figyeljük meg a tűz lehetséges terjedését (pl. hőkamera alkalmazásával).
Biztosítsuk a lehetséges ív körüli területeket, és hívjunk szakembert.