## Slide 1: Miért vízzel oltjuk a lítiumion-akkumulátorokat?

## Slide 2
Oltóanyag: a víz
A víz – mindenféle adalékanyag nélkül – igen hatékonyan képes egy olyan tüzet megfékezni, amely lítiumion-akkumulátort is érint.
Hogy miért? A válasz a lítiumion-akkumulátorok felépítéséből és viselkedéséből adódik.
  Sérülés, túltöltés, zárlat, külső tűzhatás -> következmény: hőmegfutás (thermal runaway). Sérült cella túlhevül, felhevíti a szomszédos cellákat = gyors láncreakció = robbanásveszélyes gázok és gőzök!
  Nem elég egy elektromos gépjárműből kicsapó lángokat eloltani, mert a lítiumion-akkumulátor addig fogja táplálni a lángokat, amíg ez a láncreakció véget nem ér.
  Ezt a folyamatot hűtéssel lehet megfékezni; a víz pedig ezt a feladatot hatékonyan ellátja.

## Slide 4
A nagy lítiumion-akkumulátorokat, mint például az elektromos autóknál, kétféleképpen lehet hatékonyan hűteni:
Merítéssel. Mivel az oltósugarakból érkező hűtés pont- vagy foltszerűen érkezik, a hűtőhatás nem érvényesül a felhevült celláknál. Ezért a cellák hatékony hűtése – más módszer hiányában – csak úgy oldható meg, ha az egész akkumulátort vízbe merítjük.
Célzott hűtéssel. Bizonyos tűzoltó eszközök ezt a problémát úgy kerülik meg, hogy az akkumulátor burkolatát átszakítják, és a vizet közvetlenül a túlhevült cellákhoz juttatják, lényegében belülről árasztva el az akkut.