## Slide 1: Elektromos kerékpárok: tűzvédelmi útmutató

## Slide 3
Vásárlás
Kizárólag megbízható forrásból vásároljunk!
Ne fogadjunk el és/vagy ne használjunk olyan akkumulátort, amelynek burkolatát láthatóan megbontották, azon valamilyen utólagos módosítást végeztek el!
Töltés, használat
Mindig kövessük a gyártó utasításait! Könnyen lehet, hogy van közöttük olyan speciális tudnivaló, ami kifejezetten az adott eszközre igaz csak.
Megfelelő, sértetlen kábelt használjunk a töltéshez! A sérült kábel eleve veszélyes, de elképzelhető, hogy egy nem az adott eszközhöz szánt kábel nem megfelelően tölt, vagy a töltőfej túlterheli. Szükség esetén kérjük szakértő segítségét egy új kábel beszerzéséhez, ha a régi elveszett vagy tönkrement!
Mindig csak egy eszközt/akkut töltsünk, nehogy túlterheljük az elektromos hálózatot! Sok olyan esetet tartunk számon (pl. az Egyesült Államok területéről), ahol a házi körülmények között végzett „töltőszolgáltatás” (akár több tucat akku egyszerre történő töltése) miatt tűz alakult ki.
A töltést lehetőség szerint száraz körülmények között, fedett helyen, szobahőmérsékleten végezzük, de soha ne 0 °C alatt, vagy 40 °C felett!
A töltés alatt lévő eszközt/akkut soha ne tegyük ki közvetlen hőhatásnak, napfénynek, esőnek, vízhatásnak!

## Slide 4
Töltés, használat
Ne hagyjuk éjszakára a töltőn az akkumulátort! Habár a modern akkumulátorokban és töltőkben külön erre a célra kialakított elektronika vigyáz a túltöltés elkerülésére, ha ez meghibásodik, nem fogjuk észrevenni, ha az akku például füstölni kezd. (Ezzel kapcsolatos jótanács: mindettől függetlenül szerezzünk be füstjelzőt, megéri!)
A töltendő eszközt / akkut tartsuk szilárd, egyenes felületen, gyúlékony tárgyaktól és kijárattól távol!
Ha a következők bármelyikét tapasztaljuk, azonnal hagyjuk abba a töltést, használatot:
furcsa, égett szag az eszköz vagy töltő felől,
az akkumulátor eldeformálódott (pl. felpúposodott), elszíneződött,
az akkumulátorból folyadék szivárog,
az akkumulátorból füst terjed,
az akkumulátor környéke szokatlanul forró. (A töltés közben, illetve azt követően a melegedés normális jelenség, de bizonyos mértéken túl már problémára utalhat.)