## Slide 1: Hogyan helyezzük karanténba a sérült lítiumion-akkumulátoros járműveket?

## Slide 2
Mit? Miért?
Mit tegyünk a sérült lítiumion-akkumulátorokkal rendelkező járművek kezelése során? Nyílván elsődlegesek a gyártó erre vonatkozó előírásai, a felhasználói kézikönyvekben, valamint a járműspecifikus mentési adatlapokban leírtak. Ezektől függetlenül bizonyos alapelvek azonban rögzítendők, mivel az ilyen járművekben használt akkuk névleges feszültsége akár 1000 V is lehet.
A sérült akkuval rendelkező járműveket ideiglenesen el kell helyezni, mégpedig úgy, hogy
  a tűz átterjedését megakadályozzuk,
  az esetlegesen szivárgó akkumulátorok által a környezetre jelentett kockázatokat elkerüljük.

## Slide 3
Melyek a fokozott kockázatra utaló jelek?
A nagyfeszültségű (HV) rendszer hibáira vonatkozó üzenetek a vezető kijelző műszerfalán/panelén (narancssárga vagy piros figyelmeztető lámpa), esetleg figyelmeztető feliratok a műszerfalon.
Súlyos sérülések, különösen az akkumulátor területén. A sérülés / a sérült terület felismerése például a jármű mentési adatlapja segítségével végezhető el.
Alváz alatti sérülés, pl. behatolás és/vagy deformáció.
Kinyílt légzsákok.
Az akkumulátor hőmérsékletének folyamatos emelkedése vagy jelentősen megnövekedett hőmérséklete (> 60 °C).
Szokatlan aromás szag, folyadékok szivárgása vagy füst az akkuból. (Ilyenkor azonnali tűzoltói beavatkozás szükséges!)
Szükség esetén akkumulátor-diagnosztika lefuttatása a gyártó előírásai szerint.
Figyelem: a sérült akkumulátorral rendelkező gépjármű akár számottevő idő elteltével is meggyulladhat!

## Slide 4
Milyen legyen a tárolási területek kialakítása?
Célok
A kockázat minimalizálása érdekében sérült e-járművek biztonságos tárolása a kialakított szabad területen a begyűjtéséig vagy feldolgozásáig.

## Slide 5
Kültéri elhelyezés
Burkolt parkoló: Nem éghető és tömített felületű aljzat (aszfalt, beton vagy klinkerfelület, vízelvezetéssel)
Folyadékfelfogás: csepegtetőtálcák az esetlegesen szivárgó folyadékok számára (pl. glikolt tartalmazó hűtőfolyadékok)
Védőtávolság: épületektől, más járművektől, veszélyforrásoktól vagy gyúlékony anyagoktól
Az összetört vagy sérült e-járművek külön-külön tárolása
Az illetéktelenek hozzáférése elleni védelem
A jármű biztosítása az elgurulás ellen
Oltóvízellátás és oltóvíz-visszatartás (a szennyezett oltóvíz és esővíz visszatartása)
Tűzoltó megközelítési utat és felállítási terület
Veszélyjelzés táblával
A dohányzás és egyéb gyújtóforrások tiltása

## Slide 6
Méretek, védelmi módok
Parkolóhely-igénye (hossz x szélesség) - környezet nélkül, pl. 5,0 m x 2,5 m
Kiegészítő tűzvédelmi intézkedések nélkül legalább 5 m távolságot kell tartani a gyúlékony tárgyaktól / más járművektől stb. abban az esetben, ha nem feltételezhető a tűz közvetlen vagy azonnali terjedése.
Ha a tűz terjedését feltételezik, akkor egyedi védőtávolságot kell meghatározni. Vizsgálandók: hősugárzás, épületekre, éghető anyagokból készült épületszerkezetekre gyakorolt hatás. Védelmi módok: tűzgátló falak, mennyezetek, mobil gátfalak, automatikus tűzoltó berendezések, tárolóedények, tűzvédelmi takarók
Szükség esetén távfelügyelet video/hőkamera segítségével

## Slide 7
Személyzet és dokumentáció
Kioktatott személyzet, biztonsági őrök
A körülmények dokumentálása (dátum, tulajdonos, elérhetőségek, a beszállítás időpontja)
A nagyfeszültségű rendszer áramtalanítása
Mérési napló vezetése, az akkumulátor hőmérsékletének ellenőrzése