## Slide 1: Elektromos autó karambol után – mi a teendő tulajdonosként?

## Slide 2
Tulajdonosként, sofőrként (elsősorban laikusként) fontos megértenünk: az elektromos és hibrid gépjárművek (alapvetően minden olyan jármű, amelyben nagyfeszültségű és nagyobb teljesítményű akkumulátor található) esetén mások a veszélyforrások, mint egy hagyományos gépjárműnél.
A legfontosabb tudnivaló: ha az akku megsérült a balesetben, előfordulhat, hogy visszafordíthatatlan láncreakció kezdődött meg benne. Ennek eredménye pedig erős, heves, gyakran robbanásszerű égés, amely mérgező gázképződéssel is jár. Ez azonban nem mindig azonnal jelentkezik – gyakran hosszú idővel, órákkal (akár egy nappal) később is kialakulhat.
Fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, és a baleset súlyosságától függően megfelelően cselekedjünk.

## Slide 4
Az elektromos gépjárművek karambol után
Ha nem csak az autó sofőrjeként voltunk a baleset résztvevői (mert pl. bérelt járműről volt szó), hanem tulajdonosok is vagyunk, a felelősségünk nem ér véget a helyszínen.
Fontos észben tartanunk, hogy a sérült, de ki nem gyulladt jármű esetén a baleset súlyosságától függően megvan az esélye, hogy órákkal, sőt, akár egy nappal később is kigyulladhat. A tűzoltóság a baleset helyszínén mindezt nem feltétlenül tudja kizárni; a tapasztalatok és a szakirodalmi adatok alapján az akkumulátorban keletkezett sérülés hosszú idő múltán is kifejtheti hatását.
A legfontosabb, hogy
  említsük meg a szállítást végző cégnek, hogy elektromos gépjárműről van szó,
  sérült gépjárművet ne tároljunk fedett helyen,
  se lakóhelyhez, épületekhez, más járművekhez közel.